Приложение 2.

Материалы о Проектах НИИЯФ

| Название Проекта | Разработка научной аппаратуры для проведения эксперимента по исследованию первичного космического излучения на КА |
| --- | --- |
| Аббревиатура названия или характерный слоган | КОСМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ «НУКЛОН» |
| Ключевые слова (5 - 7) | Кремниевый сенсор, считывающая электроника, система измерения заряда, система измерения энергии, триггерная система |
| Номер темы НИР (если имеется) | 3.2 |
| Перечень подразделений НИИЯФ (отделов, лабораторий, групп) – участников Проекта (если имеются) | ОЭФВЭ Лаборатория калориметрических детекторов ОКИ Лаборатория галактических космических лучей |
| Аннотация Проекта (~ 0.5 – 1.0 стр.), | По современным представлениям космические лучи (КЛ) состоят из потока ионов практически всех известных на сегодняшний день химических элементов и, в значительно меньшей мере, электронов/позитронов. Поток частиц имеет нетепловое распределение по кинетической энергии. Величина кинетической энергии частиц, достигающих границ атмосферы, лежит в гигантском диапазоне 106-1021 эВ, а распределение по энергии частиц КЛ, в первом приближении, подчиняется степенному закону E-γ. Оцененная по доступным на сегодня экспериментальным данным плотность энергии КЛ в Галактике составляет ~1012 эрг см-3, что оказывается сравнимо с плотностью суммарного электромагнитного излучения звезд в Галактике, энергией теплового движения межзвездного газа и кинетической энергией его турбулентных движений и с плотностью энергии магнитного поля Галактики. Поэтому КЛ являются одной из важнейших компонент видимой части вещества Галактики, и объяснение происхождения, ускорения и распространения КЛ является одной из фундаментальных задач астрофизики. Основными параметрами исследования КЛ являются заряд частицы КЛ и величина ее кинетической энергии. По совокупности статистического материала делается вывод о распределение частиц КЛ по зарядам (химический состав КЛ), и распределение по энергии (энергетические спектры КЛ). По этим основным характеристикам КЛ, с учетом данных по астрономии во всех диапазонах, строятся модели происхождения, ускорения и распространения КЛ, которые являются неотъемлемой частью общих моделей Галактики и Вселенной в целом. Сотрудники НИИЯФ МГУ выполняют работу по разработке и созданию систем измерения энергии и заряда, разработке механической конструкции, разработке электронного считывания, разработке микросхем, разработке триггерной системы эксперимента. |
| Web-сайт Проекта (в зоне …msu.ru) | http://www-hep.sinp.msu.ru/hep/component/content/article/56 |
| Желаемое имя в зоне msu.ru (если Web-сайт Проекта расположен вне) |  |
| Партнеры российские или международные (если имеются) |
| Партнер 1 | ОИЯИ |
| Краткое описание совместной деятельности с партнером 1 | Совместная разработка триггерной системы эксперимента. Проведена разработка и тестирование 32 канальной микросхемы считывания: Потребляемая мощность: 2 мВт /канал Усиление: билинейная характеристика малый сигнал - 0,5 мВ/фКл большой сигнал – 20мВ/1пКл. Точка перегиба - 3 пКл Шум: (8500 + 8,1*С) эл/пФ Динамический диапазон: > 100 пКл Нелинейность: Для диапазона малых сигналов – не хуже 3%для диапазона больших амплитуд – не хуже 10% |
| Web-сайт партнера 1 | www.Jinr.ru |
| Адрес страницы сайта партнера 1 со ссылкой на сайт МГУ (…msu.ru) |  |