Приложение 2.2

Участие в эксперименте CMS

| Название Проекта | Участие в эксперименте CMS |
| --- | --- |
| Аббревиатура названия или характерный слоган | CMS - The Compact Muon Solenoid CMS –CASTOR - Centauro And Strange Object Research |
| Ключевые слова (5 - 7) | Compact Muon Solenoid, бозон Хиггса, тяжёлые кварконии, кварк-глюонная плазма, адронные струи (jets), калориметр CASTOR |
| Номер темы НИР (если имеется) | 3.4 |
| Перечень подразделений НИИЯФ (отделов, лабораторий, групп) – участников Проекта (если имеются) | ОЭФВЭ, Лаборатория адронных взаимодействий Лаборатория экспериментальной физики элементарных частиц Лаборатория нейтринной физики |
| Аннотация Проекта (~ 0.5 – 1.0 стр.), | Универсальный детектор CMS (Compact Muon Solenoid) на коллайдере БАК (ЦЕРН) рассчитан на работу в условиях высокой интенсивности и оптимизирован для поиска бозона Хиггса в интервале масс от 90 ГэВ до 1 ТэВ, но позволяет регистрировать возможные проявления альтернативных механизмов, связянных с нарушением электрослабой симметрии. Кроме того, CMS приспособлен для изучения физики топ, бьюти и тау при низкой интенсивности, а также ряда важных аспектов физики тяжёлых ионов – в частности, особенностей рождения тяжёлых кваркониев в мюонных каналах распада и характера потери энергии жёстких партонных струй, которые рассматриваются как индикаторы фазового перехода между адронной фазой и кварк-глюонной плазмой в центральных ядро-ядерных столкновениях. Энергетическое разрешение детектора CMS для мюонов, фотонов и электронов составляет ~1% при 100 ГэВ. Сверхпроводящий соленоид создаёт однородное магнитное поле 4 T; помещённая внутри него система трековых детекторов обеспечивает импульсное разрешение для всех треков заряженных частиц с большими pt Δp/p ~ 0.1 pt ( ptв ТэВ) в области псевдобыстрот ¦η¦ ≤ 2.5. Внутри соленоида также находится электромагнитный калориметр, предназначенный для регистрации двухфотонного распада Хиггс бозона промежуточной массы. Комплекс адронных калориметров с 4π геометрией окружает точку пересечения пучков вплоть до ¦η¦ = 4.7, позволяя регистрировать адронные струи, направленные вперёд, и измерять потерянную поперечную энергию. К настоящему времени сотрудниками НИИЯФ МГУ проделан большой объем работ как по разработке, созданию, монтажу и тестированию экспериментальной аппаратуры, так и по развитию теоретических и компьютерных моделей протон-протонных и ядро-ядерных соударений, созданию алгоритмов реконструкции физических объектов и их внедрению в программное обеспечение экспериментов на БАК. Начаты физические измерения на установке CMS. |
| Web-сайт Проекта (в зоне …msu.ru) | http://www-hep.sinp.msu.ru/hep/component/content/article/54 |
| Желаемое имя в зоне msu.ru (если Web-сайт Проекта расположен вне) |  |
| Партнеры российские или международные (если имеются) |
| Партнер 1 | ЦЕРН (CERN) — Европейская организация по ядерным исследованиям (European Organization for Nuclear Research) |
| Краткое описание совместной деятельности с партнером 1 | На первых экспериментальных данных оптимизирован триггер высокого уровня для регистрации димюонов, триггер для выделения эксклюзивных двухструйных дифракционных событий и алгоритм коррекции энергии адронных струй. Выполнена калибровка адронного калориметра по симметрии в азимутальной плоскости, линейности энергетической шкалы и разрешения. Обнаружен неожиданный эффект двухчастичных корреляций в области малой разности углов в поперечной плоскости и больших разностей по быстроте, получивший название «Ridge effect». Получены первые результаты анализа экспериментальных данных для столкновений протонов и тяжелых ионов на LHC. Начато изучение жестких дифракционных процессов с рождением струй. На статистике 3 pb-1 измерены спектры и форма адронных струй в рр-столкновениях при энергии пучка 7 ТэВ. Проведены измерения эллиптического потока частиц при энергиях 0.9, 2.36 и 7 ТэВ и получены оценки «непотоковых» азимутальных корреляций. Показано, что доминирующими механизмами таких корреляций являются фрагментация жестких партонных струй, разрыв струн в процессе адронизации и распад резонансов. Начат анализ экспериментальных данных детекторa CMS с целью поиска одиночного рождения топ-кварка и измерения ряда параметров Стандартной модели. Разработаны необходимые структурные изменения в программное окружение коллаборации CMS и созданы дополнительные пакеты программ. Обеспечена стабильная работы «Базы знаний» MCDB, разработаны необходимые для эксперимента CMS дополнения. Подготовлена и опубликована новая стабильная версия HepML. В НИИЯФ МГУ создан удаленный операционный центр – ROC (Remote Operational Center) MSU, который обеспечивает on-line доступ к внутренней сети CMS (CMS private network) в интерактивном режиме и позволяет контролировать процесс измерений в эксперименте CMS, находясь вне ЦЕРНа. Центр используется сотрудниками НИИЯФ МГУ для дистанционного контроля работы детекторных систем установки CMS и качества поступающей информации. Калориметр CASTOR полностью интегрирован в инфраструктуру установки СMS, включая систему сбора данных, систему контроля и мониторинга детектора, программы реконструкции, программы полного моделирования отклика детектора. Обеспечен стабильный набор данных детектором CASTOR, проведено измерение основных характеристик детектора. |
| Web-сайт партнера 1 | http://cms.web.cern.ch/cms/ |
| Адрес страницы сайта партнера 1 со ссылкой на сайт МГУ (…msu.ru) | http://cms.web.cern.ch/cms/Collaboration/Institutes/index.html |
|  | ………………………………………………. |